杭州川一实验仪器有限公司

THE PRODUCT DESCRIPIOM  ►∣产品说明：

川一仪器系列光化学反应仪, 又称为光化学反应釜，多功能光化学反应器.主要用于研究气相或液相介质、固定或流动体系、紫外光或模拟可见光照、以及反应容器是否负载TiO2光催化剂等条件下的光化学反应。具有提供分析反应产物和自由基的样品，测定反应动力学常数，测定量子产率等功能，广泛应用化学合成、环境保护以及生命科学等研究领域。

THE MAIN CHARACTERISTICS  ►∣主要特征：

1.光化学反应仪智能微电脑控制，可观察电流和电压实时变化

2.进口光源控制器，内置光源转换器，功率连续可调，稳定性高

3. 光化学反应仪具有分步定时功能，操作简便

4.反应暗箱内壁使用防辐射材料，且带有观察窗

5.采用内照式光源，受光充分，灯源采用耐高压防震材质，经久耐用

6.配有8（6/12可选）位磁力搅拌装置，使样品充分混匀受光

7.双层耐高低温石英冷阱，可通入冷却水循环维持反应温度

8.光化学反应仪高温度保护系统，自动断电功能

9.机箱外部结构设有循环水进出口，内部设有2个专用插座，供灯源和搅拌反应器用

TECHNICAL PAPAMETERS  ►∣技术参数：

型号：CY-GHX-AC多试管控温光化学反应仪

（一）主体部分

1.光源功率可连续调节大小。

2.集成式光源控制器，可供汞灯、氙灯、金卤灯等多种光源使用。

3.汞灯功率调节范围：0~1000W可连续调节。

4.氙灯功率调节范围：0~1000W可连续调节。

5.金卤灯功率调节范围：0~500W可连续调节。

（二）小容量反应部分

1.石英试管规格：30ml、50ml（或定做）。

2.可同时处理8个样品（或定做）。

3.八位磁力搅拌装置可同步调节8个样品的搅拌速度。

（三）控温装置

1.冷却水循环装置制冷量：＞1000W

2.控温范围：-5°C到100°C

3.冷却水循环装置设有脚轮和底部排液阀。小容量光化学反应仪产品配置：

| 配置单 | 数 量 |
| --- | --- |
| 控制主机 | 1台 |
| 反应暗箱 | 1台 |
| 光源控制器 | 1台 |
| 双层石英冷阱 | 1个 |
| 专用循环机 | 1套 |
| 汞灯（1000W） | 1支 |
| 氙灯（1000W） | 1支 |
| 金卤灯（500W） | 1支 |
| 搅拌装置 | 1套 |
| 反应罐 | 8只（30ml或50ml） |

# Text boxes

产品名称：光化学反应仪

产品规格：CY-GHX-AC

产品品牌：川一仪器