# 液液萃取装置

# CYCQ-6型

----------------------------------

使用说明书

杭州川一实验仪器有限公司

【请仔细阅读本说明书；并妥善保存以备日后查阅或维修】

警告用语：

说明：此信息是厂商对仪器特别声明内容，值得您关注。

注意：此信息是值得您关注的重要内容。

警告：此信息是提醒您特别注意，如不按本规定操作可能导致您（或他人）的人身伤害或对本仪器的损坏。

危险：此信息表示高度危险，要警惕。

高压危险:

●在仪器运行时，严禁拆卸仪器盖板。仪器运行时，仪器的内部有可能导致人身伤害的高电压存在，拆卸仪器盖板时，可能使一些电器部件暴露。

●拆装维护仪器时，应先拔掉电源插头。关闭仪器的电源开关只是停止仪器运行，此时并未完全切断高压。

●如果电源线破旧或损坏，必须立即更换。

●仪器后面不可放置易燃物品，以免发生火灾烧坏本系统装置！

1、仪器介绍

# 欢迎您成为我公司液液萃取装置CYCQ-6 型用户！

# 该仪器是针对液液萃取装置器，提供最多6个萃取工位。该仪器是根据多年的仪器设计经验和现场经验，以及广大用户提出的宝贵建议的基础上，经过精心设计和不断创新，推出的一款液液萃取装置。它解决了原先实验室回流设备存在的不足，并且有了新的提高，给用户带来更多的便利。

1.1液液萃取装置原理

# 本仪器采用封闭气流内循环震荡的原理，代替传统的人工震荡，并且可以多路震荡，萃取过程自动放气，提高了工作效率。

# 六路循环气泵，每一路单独控制，时间、强度可调节。

# 六路单独自动泄压，泄压时间可调节。

# 废液槽收集废液，经过滤器过滤排放。

# 废气自动收集，经过滤器过滤排放处理。

# 一次可萃取6组样品，样品瓶可选多种规格。

# 萃取结束自动静置分层，结束后报警提醒。

# 六路分别清洗，清洗时间、间隔可单独调节。

# 全新升级采用5寸液晶触摸彩屏，操作简单一键消解，控温更准确，外观大气，防尘、防溅水，提高工作效率。

1.2液液萃取装置技术指标

| 型号 | CYCQ-6 |
| --- | --- |
| 操作模式 | 液晶触摸屏智能操控 |
| 萃取方式 | 封闭内循环震荡，萃取过程自动放气。 |
| 萃取时间及过程 | 0-999秒，0-99次（任意调节） |
| 清洗方式 | 自动清洗（可调节清洗量，可设置清洗次数） |
| 加样方式 | 手工加样 |
| 分层方式 | 自动萃取程序运行，自动静置分层，手工放液 |
| 废液处理 | 自动排废，废液由活性炭储罐过滤吸附后集中收集处理。 |
| 废气处理 | 自动排气，废气由过滤储罐过滤吸附后集中收集处理。 |
| 萃取强度 | 强弱可调 |
| 萃取样品大小及数量 | 250ml*6、500ml*6、1000ml*6、2000ml*6 |
|  | （标配500ml*6） |
| 额定功率 | 260W |
| 额定电压 | 220V±22v |

1.3仪器使用环境

液液萃取装置应在温度和相对湿度分别为5～35℃和0～85%的范围内使用。

接入电源为220V±10%（50Hz±0.5 Hz），能提供的功率不小于5000W。为了保护人身的安全，需按照国际电工技术协会的要求，用三芯电源线（带）接地。

注：为了减少仪器的电器噪音，必须接地良好。

警告：严禁将水管、煤气管、零线等代替接地线！

- 仪器操作

1.1仪器状态图

打开仪器电源后，系统屏幕主界面如下图

- 状态栏显示日期、名称、时间。

- 第二栏为每一路的萃取时间，每一路可单独调节。

- 第三栏为报警时间，为结束萃取时静置分层的时间。

- 排气时间为每次泄压的时间，用于萃取过程中的泄压。

- 放气间隔，放气间隔为每次放气的间隔，根据实验不同可调节。

- 萃取次数，萃取次数每完成一次计数一次。

- 萃取开关为每一路的单独开关。

- 次数清零，点击后萃取次数一栏清零。

- 报警开关，点击可开关报警功能。

- 清洗按键，点击后进入清洗界面。

配置清单

Components list

| 序号Serial number | 名称Description | 数量 Qty. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 萃取仪主机 | 1 件 |
| 2 | 1000ml分液漏斗 | 6件 |
| 3 | 主口玻璃塞 | 6件 |
| 4 | 副口硅胶塞 | 6件 |
| 5 | 直角转角器（已安装在仪器） | 20个 |
| 6 | 配套硅胶管路（已安装在仪器和玻璃） | 6套 |
| 7 | 2分管 | 10米 |
| 8 | 气路管剪刀 | 1 把 |
| 9 | 配套硅胶管8*12 | 3米 |
| 10 | 废液滤芯（已安装在仪器） | 1 个 |
| 11 | 废气滤芯（已安装在仪器） | 1个 |
| 12 | 说明书 | 1份 |

合格证

| 产品合格证 |
| --- |
| 产品名称 | 液液萃取装置 | 日期 | 2023.03 |
| 型号 | CYCQ-6 | 检验员01 | 01 |
| 编号 |  |  |  |
| 保修 | 自购机之日起凭本卡及购货发票保修一年 |

保修卡

| 产品保修卡 | 维修记录 |
| --- | --- |
| 您在正常操作使用情况下出现故障，未经拆修，只购买之日起一年内免费维修终身维护。 因使用者人为造成破坏，我公司负者修理，但酌情收取材料费。 若出现故障，请退回本公司维修，非专业人士请勿自行拆卸。 | 产品型号： 购机日期： 联系电话： 维修日期： 维修人签字： |

单位名称：杭州川一实验仪器有限公司

单位地址：南苑街道临东路172号

电    话：17366658694