杭州川一实验仪器有限公司

THE PRODUCT DESCRIPIOM  ►∣产品说明：

真空平行浓缩仪主要用于食品、环境、化工等行业中有机物的前处理，将实验过程中的溶液蒸干或浓缩，真空平行浓缩仪是一款，高通量、高效率的浓缩仪，可同时快速蒸发浓缩多个样品，能处理高沸点溶剂样品，在真空、加热、振荡的条件下，将多个样品快速蒸干或浓缩至一定体积，达到快速浓缩目的，广泛应用于食品、中药、环境、农产品、生物等领域。

THE MAIN CHARACTERISTICS  ►∣主要特征：	。

1、真空平行浓缩仪样品通过减压、加热、震荡的方式作用下进行样品浓缩，

2、独立控制每个样品独立密封，独立排出，避免样品爆沸引起的串液问题，防交叉污染、防回流设计

3：冷凝回收模块为双冷凝塔设计以及水循环配套设备，可以实现溶剂蒸汽和尾气双重，保证物料的回收效率，

4、加热均匀，连续严格的密封性，每个孔位的温度一致，使样品在浓缩过程保持高度平行性

5、水平震荡转速范围：0-300rpm,可设8级以上控制，根据样品数量调整转速。

6、7英寸大液晶触摸屏控制，操作简便、安全：灵活的工作参数设定、方便的样品置入/取出过程，易学易用

7、防止样品污染影响：所有气路及相关器件均采用环保材料，避免样品受到来自仪器的污染

TECHNICAL PAPAMETERS  ►∣技术参数：

| 产品型号 | CYNS-16K | CYNS-25K |
| --- | --- | --- |
| 处理样品数 | 16个 | 25个 |
| 样品数量 | 同时浓缩处理1-16个样品 | 同时浓缩处理1-25个样品 |
| 样品瓶体积 | 150/200ML | 150/200ML |
| 加热方式 | 水浴 | 水浴 |
| 温度范围 | 室温～100℃ | 室温～100℃ |
| 定时范围 | 0-999 min | 0-999 min |
| 控温精度 | ±1℃ | ±1℃ |
| 震荡频率 | 0-300rpm | 0-300rpm |

标配：真空设备，水循环配套设备

# Text boxes

产品名称：高通量真空平行浓缩仪

产品规格：CYNS-16K

产品品牌：川一仪器